ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE VALOR – N.° 024/2024

Com base no Artigo n.° 75, inciso II da Lei n.° 14.133/2021

DO OBJETO

Constitui objeto desta Dispensa de Licitação a aquisição de Mobiliário para escolas do município de Nazaré Paulista/SP.  Bairro Cuiabá e Mascate Grande de Cima. Conforme memorando nº 900/2024

| Razão Social da PROPONENTE: |
| --- |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Celular/WhatsApp: |
| E-mail: | CNPJ: | Inscrição Estadual : |

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário Máximo R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conjunto Trapézio 06 meses + 06 cadeiras + 1 mesa infantil Mesa: - Estrutura em tubo de aço 7/8” em formato de “U” invertido, com apoio para os pés formando uma travessa. - Tampo em ABS medindo (560x380x210mm) com espessura mínima de 4 mm, possui 06 pontos de fixação a estrutura e reforço estrutural. Bordas laterais e frontais brilhantes e superfície texturizada. O tampo possui cavidade para borracha e lápis na sua parte superior com medidas mínimas de 22x30mm e profundidade mínima de 12mm. Altura da Mesa: 580mm Porta livros: Confeccionado no mesmo formato trapezoidal em ABS medindo 240x240x465mm e espessura mínima 3mm, possui 4 pontos de fixação a estrutura. Mesa Central sextavada - Confeccionada em ABS com 410 mm de Ø, espessura mínima 2mm, bordas laterais com 28mm, possui 06 aletas de união ao tampo da mesa com medidas de 78x13mm. A mesa possui 06 compartimentos em formato trapézio e 01 compartimento central sextavado. Estrutura 7/8” com 1,20mm de espessura. Altura da Mesa: 580mm Cadeiras - Cadeiras empilháveis confeccionadas em PP 100% injetado com espessura mínima de 3,5mm. Medidas: - Assento 350x350mm - Encosto 350x150mm - Altura assento ao chão: 340 mm - Fixação à estrutura através de rebite de alumínio tipo “POP”. Estrutura da cadeira em tubo 7/8” com espessura de 1,20mm. As estruturas das mesas e cadeiras deverão passar por tratamento e receber tinta pó epóxi na cor Branca. | 04 | CONJUNTO | R$ |
|  | Conjunto aluno Mesa + cadeira Conjunto para aluno tamanho 1 Altura do aluno: de 0,93 a 1,16m (tampo injetado) Descritivo técnico: Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares – Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon- tados sobre estrutura tubular de aço. - MESA Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor LARANJA, dotado de porcas comflange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado mela- mínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admi-tindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. No laminado melaminico deverá constar a gravação do brasão e/ou logomarca requisitante em baixo relevo gravado a laser no canto superior esquerdo, com me- didas aproximadas de 100x100mm. Na gravação deverá con-ter a logomarca e os dizeres que serão fornecidos por esta Prefeitura. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblon-ga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono lami-nado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com sec- ção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de6mm), coinjetadas em castelos tronco- cônicos do próprio tampo; 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimen- to 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de re-bites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA , fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentan- do o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indi- cando mês e ano de fabricação. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugi- noso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 2600 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espes- sura mínima de 40 micrometros na cor CINZA . Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Altura Mesa: 466mm CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor LARANJA . Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Sapatas/ ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. No molde da sapata/ ponteira deve ser gravado o símbolo inter- nacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabri- cante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâ- metro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação . Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugi- noso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 2600 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi /Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espes- sura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências) Medidas: Assento: 340x260mm Enconto: 336x168mm Altura até o assento: 260mm | 10 | CONJUNTO | R$ |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | R$ |

Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos desta Dispensa de Licitação que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

- Prazo e Local de Execução conforme consta no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA.

- A presente proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

| LOCAL: | DATA: |
| --- | --- |

| Nome do REPRESENTANTE: |
| --- |
| RG: | CPF: |
| Assinatura do REPRESENTANTE: |